## Slide 1: Firmware BLE Mesh para Dimmers Protocolo, topologia e tempos de formação de rede
Rodrigo Britto
Agosto de 2026

## Slide 2: Escopo e plataforma
Malha BLE proprietária sobre GATT/TRSP — cada nó é um dimmer RGB que também roteia tráfego para os vizinhos. Não é BLE Mesh SIG: o encaminhamento é feito por inundação controlada sobre conexões GATT persistentes, o que mantém a latência baixa e dispensa provisionamento de chaves.
100
nós endereçáveis
NODE_ID 1..100
6
enlaces por nó
1 central + 5 periféricos
20 B
pacote mesh
cabeçalho de 5 B
4
níveis de árvore
diâmetro de 8 saltos
HW
Plataformas
WBZ451 (PIC32CX-BZ2) — projeto BLE_Mesh, build CMake/Ninja
PIC32CX-BZ6 — projeto BLE_MESH_BZ6, mesma base de código mesh
Harmony v3 + FreeRTOS — stack BLE da Microchip
Núcleo mesh idêntico nos dois alvos; diverge só a camada de plataforma
FN
Papéis lógicos
Nó dimmer — saída RGB, roteador e repetidor da malha
Raiz (root) — menor node id alcançável; agrega a topologia
App / GUI — celular conectado a um nó qualquer, com slot reservado
Cluster — grupo de 10 nós, endereçável em bloco

## Slide 3: Arquitetura de software
Camadas do firmware e cadência das tarefas periódicas
app.c — APP_Tasks
máquina de estados, fila de eventos, cadências
mesh_routing.c
roteamento, dedup, ACK/retry, heartbeat, topologia
mesh_conn_mgr.c
tabela de conexões, papéis, slots, varredura
app_ble/* (Harmony)
GAP, GATT, TRSPS/TRSPC, callbacks
BLE stack + FreeRTOS
controlador, escalonamento de rádio
⏱
Duas cadências
250 ms — MESH_Maintenance()
Fila de envio diferido, retransmissão confiável, JOIN, heartbeat e relatório de topologia. É o piso da latência por salto da malha.
1 s — descoberta e supervisão
Rescan, tentativa de conexão e varredura de enlaces mortos. Emite comandos HCI: acelerar não faz convergir mais rápido.
RX
Caminho de recepção
Todo pacote enfileirado no TRSPS é drenado no mesmo evento. O crédito CBFC só retorna em BLE_TRSPS_GetData(): um pacote deixado na fila custa um crédito em definitivo, e depois de 16 o enlace fica mudo em uma das direções.

## Slide 4: Topologia: regras de formação
Árvore com uma única aresta de subida por nó
01
02
03
04
05
06
07
08
APP
depth 0 (raiz) • depth 1 • depth 2 • slot do app
A raiz é o menor node id alcançável. root e depth propagam por JOIN_ACCEPT e heartbeat.
1
Uma aresta de subida
MESH_MAX_CENTRAL = 1. Cada nó abre no máximo uma conexão como central, o que torna a direção determinística e evita tempestades de conexão recíproca.
2
Só para node id menor
Um nó só sobe para um id inferior. A relação pai é estritamente decrescente, o que impede ciclo e a contagem ao infinito de depth.
3
Quatro filhos + o app
MESH_MAX_PERIPHERAL = 5, dos quais 4 são filhos de malha. O quinto slot fica reservado ao celular e não pode ser tomado por um nó.
4
Subida excepcional
Um nó isolado pode abrir aresta para id maior. Sem isso os slots dos ids mais altos ficam inalcançáveis e a rede se parte.

## Slide 5: Topologia: capacidade e profundidade
Quantos nós cabem por nível com fator de ramificação 4
Profundidade | Nós no nível | Total acumulado | Observação
0 (raiz) | 1 | 1 | menor node id alcançável
1 | 4 | 5 | filhos diretos da raiz
2 | 16 | 21 | cobre uma bancada típica
3 | 64 | 85 | ainda abaixo de 100 nós
4 | 256 | 341 | profundidade usada por 100 nós
É o diâmetro, não a profundidade, que dimensiona o TTL.
mesh_ForwardAll inunda por todos os enlaces, inclusive as arestas cruzadas, então o alcance necessário é o diâmetro do grafo de conexões. Com 100 nós em profundidade 4, folha a folha são 8 saltos. MESH_MAX_TTL = 32 dá margem de 4×.
Exceção: implantação fisicamente linear. Num corredor de 100 luminárias o diâmetro é o próprio comprimento da cadeia, e o TTL precisa excedê-lo.
!
Limites estruturais
Sem redundância de pai
Com uma única aresta de subida, a perda de um nó deixa órfã toda a sua subárvore de uma vez. É escolha de topologia, não de dimensionamento.
seq_num de 8 bits
Um octeto por origem no cabeçalho de fio. Com 100 nós e tráfego pesado o espaço de sequência fica apertado; alargá-lo quebra a compatibilidade com a GUI.
Fila de eventos do app
APP_Msg_T ocupa 260 B, e a fila de 64 consome 16,6 KB dos 40 KB de heap do FreeRTOS — 41% do heap num único objeto.

## Slide 6: Protocolo: formato do pacote
Cabeçalho fixo de 5 bytes seguido de payload opcional
dst_id
1 B
destino
src_id
1 B
origem
seq_num
1 B
sequência
ttl
1 B
saltos restantes
cmd
1 B
comando
payload
0 a 15 B
MESH_MAX_PACKET_SIZE = 20 B cabe inteiro em uma notificação GATT, sem fragmentação.
seq_num
Anti-replay por origem
Cache indexado por node id (101 entradas), com um bitmap de 64 posições por origem. Entradas expiram em 10 s, e a aritmética é em int8_t para tolerar o wrap do contador.
ttl
Raio da inundação
Decrementado a cada salto; em zero o pacote morre. Não é o TTL que impede repetição — isso é papel do cache de duplicatas. REPAIR_REQUEST sai com TTL 2, de propósito.
cmd
Semântica do payload
Determina o formato dos bytes seguintes e se o comando exige ACK. SET_DIMMER, GET_STATUS, IDENTIFY, PROVISION e UNPROVISION são confirmados.

## Slide 7: Protocolo: comandos
Quinze códigos em dois grupos funcionais
Aplicação e controle
Cód. | Comando | Função
0x01 | SET_DIMMER | define R, G, B do nó destino
0x02 | GET_STATUS | consulta cor e número de enlaces
0x03 | STATUS_RESP | resposta de estado (4 B)
0x04 | IDENTIFY | pisca o LED para localizar o nó
0x05 | PROVISION | grava node id e reinicia
0x06 | UNPROVISION | apaga node id e reinicia
0x07 | ACK | confirma origem e seq_num
Formação e manutenção da malha
Cód. | Comando | Função
0x08 | HELLO | anúncio de identidade no enlace
0x09 | JOIN_REQUEST | pede admissão como filho
0x0A | JOIN_ACCEPT | admite e informa root/depth
0x0B | JOIN_REDIRECT | recusa e sugere outro pai
0x0C | HEARTBEAT | presença + root/depth + token
0x0F | HEARTBEAT_ACK | devolve o token do enlace
0x0D | TOPOLOGY_REPORT | agregado da subárvore ao pai
0x0E | REPAIR_REQUEST | aviso de perda de pai (TTL 2)
Confirmação seletiva. Só o unicast dos comandos de aplicação entra na fila confiável (MESH_TX_QUEUE_SIZE = 24, ACK em 2 s, até 3 retransmissões com backoff exponencial). Broadcast e cluster são best effort de propósito: o remetente não tem a lista de membros, e o GATT já garante entrega em cada enlace físico.

## Slide 8: Protocolo: endereçamento
Quatro faixas no campo dst_id de um byte
0x01 – 0x64
Unicast
Node id de 1 a 100. Entregue ao nó exato; gera ACK quando o comando exige.
0x00
App / GUI
Reservado ao celular. O nó que recebe reescreve a origem com o próprio id antes de injetar na malha.
0xC0 – 0xC9
Cluster
Dez grupos de dez nós: GET_CLUSTER(id) = (id−1)/10. Cobre exatamente os 100 nós endereçáveis.
0xFF
Broadcast
Todos os nós. Caminho recomendado para cenas: não ocupa a fila de ACK.
→
Caminho de um comando vindo do app
O nó conectado ao celular reescreve src_id com o próprio id, atribui novo seq_num e TTL cheio, e registra o pacote no próprio cache de duplicatas antes de inundar. Sem essa reescrita o pacote voltaria ao remetente e seria reexecutado; com ela, uma rajada de slider não se multiplica pela rede.

## Slide 9: Entrada na rede (JOIN)
Do anúncio até o enlace utilizável para encaminhamento
1
Anúncio
Cada nó anuncia DIMMER_xx mais dados de fabricante 0xFEDA com flags, slots livres, root e depth.
›
2
Descoberta
Janela de scan de 6 s a 20% de duty. Candidatos ordenados por slots livres, root menor, depth menor, falhas e RSSI.
›
3
Conexão
BLE_GAP_CreateConnection para o melhor candidato de id inferior. Uma guarda de 15 s cancela a tentativa presa.
4
GATT + CBFC
Descoberta de serviços e handshake TRSPC. Só a primeira escrita aceita prova que a direção está aberta.
›
5
JOIN_REQUEST
Enviado com id, root e depth. Retentado com backoff exponencial até o enlace ficar topologyReady.
›
6
JOIN_ACCEPT
O pai admite se há slot, devolve root e depth e atualiza o anúncio. Sem slot, responde JOIN_REDIRECT e desconecta.

## Slide 10: Confiabilidade
Três mecanismos independentes
Anti-duplicata
Cache por origem
Indexado por node id (101 entradas), não um FIFO compartilhado: um vizinho falante não despeja o histórico dos outros.
Janela de 64
Bitmap uint64_t com aritmética de sequência em int8_t; 64 é o teto dos dois. Entradas expiram em 10 s.
Entrega confiável
Fila de 24 comandos
Só unicast de aplicação. Um RGB pode despejar tráfego administrativo, nunca outro RGB.
ACK em 2 s
Até 3 retransmissões com backoff 2/4/8 s. O piso da latência por salto é a cadência de 250 ms, não o intervalo de conexão.
Envio diferido
Fila de enlace de 32
Compartilhada. Um fan-out de broadcast pode ocupar um slot por enlace de uma só vez.
Expira em 8 s
Cobre a escada de tentativas (100 ms << n). Só congestionamento é enfileirado: recusa estrutural falharia igual na retentativa.
?
Por que broadcast não é confirmado
O remetente não tem a lista de membros da rede, então não há a quem cobrar ACK — e cada enlace físico já é confiável por GATT/CBFC. A repetição fica com o originador (s_broadcastRetry: até 3 reenvios espaçados 800 ms), não com a malha.

## Slide 11: Supervisão de enlace e parâmetros de conexão
Como um enlace morto é detectado, e por que o app precisa de parâmetros próprios
30 s ± 5 s
Heartbeat
Token por enlace, ecoado em HEARTBEAT_ACK. Prova que as duas direções da aplicação estão vivas — o evento de conexão sozinho não detecta caminho TRSP travado.
3 faltas
Desconexão
Três ACKs perdidos derrubam o enlace. Qualquer pacote válido também conta como presença.
90 s
Enlace morto
MESH_LINK_DEAD_TICKS sem atividade nenhuma derruba o enlace, independentemente do heartbeat.
30 s
Varredura
Enlace que nunca ficou utilizável é descartado — exceto o do app, que não tem JOIN a completar.
Parâmetro | Enlace de malha | Enlace do app
Intervalo | 40 – 80 ms | 30 – 50 ms
Peripheral latency | 0 | 4
Supervision timeout | 20 s | 5 s
Definido por | central, no CreateConnection | periférico, após TX_OPENED
!
Por que o app difere
Com latency 0, todo evento de conexão perdido conta contra o timeout — e o nó perde eventos: seis enlaces, anúncio permanente e janelas de scan não cabem no rádio. Latency 4 torna o salto legal em vez de fatal. E 20 s de supervision timeout está fora do que o celular aceita (a Apple limita a 6 s), então o pedido era simplesmente recusado.

## Slide 12: Tempos de formação de rede
Orçamento derivado dos temporizadores — estimativa, não medição de bancada
Orçamento por onda de crescimento
Janela de scan
MESH_SCAN_DURATION_MS
6 s
Aquisição da conexão
anúncio 200-400 ms, scan 20%
2 – 5 s
GATT + CBFC + JOIN
retry com backoff exponencial
3 – 8 s
Uma onda, caso limpo
soma dos três acima
11 – 19 s
Rescan após falha
MESH_RESCAN_PERIOD_TICKS
+30 s
Backoff por recusa
15 s x nº de falhas, até 5x
15 – 75 s
Chart: Tempo até MESH FORMED em todos os nós
| 5 nós | 18 nós | 50 nós | 100 nós
Típico (s) | 15 | 40 | 75 | 120
Pior caso (s) | 40 | 120 | 210 | 300
i
Como ler estes números
Derivados do orçamento de temporizadores ao lado, não medidos em hardware. A formação é amplamente paralela: o gargalo é a disputa por slots dos ids baixos e a contenção de rádio, não o número de nós. Meça com a linha MESH FORMED de cada nó.

## Slide 13: Indicador de rede formada
Critério local conservador, exposto em três lugares
✓
Critério
Todo enlace de malha do nó está isReady e topologyReady;
existe pelo menos um enlace utilizável;
o nó tem lugar na árvore (tem pai ou é a raiz);
e isso se manteve por 5 s seguidos.
Por que o atraso de 5 s
Um enlace que sobe e cai em seguida produziria um par FORMED/NOT FORMED no console a cada oscilação. Exigir estabilidade contínua transforma o indicador em sinal de convergência, não em eco de cada evento de conexão.
Console
*** MESH FORMED *** id=3 root=1 depth=2
parent=1 links=2 nodes=5
STATUS id=3 links=2 root=1 depth=2
parent=1 free=3 FORMED
Anúncio BLE
Dados de fabricante 0xFEDA, byte de flags:
0x01 nó de malha
0x02 tem lugar na árvore
0x04 rede formada ← novo
API em C
bool MESH_IsNetworkFormed(void);
uint8_t MESH_GetSubtreeNodeCount(void);
Este nó mais tudo o que é reportado
abaixo dele na árvore.

## Slide 14: Dimensionamento para 100 nós
Constantes revisadas e o custo em memória estática
Constante | Antes | Depois | Motivo
MESH_MAX_TTL | 12 | 32 | diâmetro do grafo, não da árvore
MESH_DUP_WINDOW | 32 | 64 | bitmap uint64_t; 32 cobria 1,6 s
MESH_MAX_DISCOVERED | 16 | 48 | menor que os nós ao alcance
MESH_CHILD_SUMMARY_SIZE | 3 | 4 | o 4º filho sumia do agregado
MESH_TX_QUEUE_SIZE | 8 | 24 | rajada de comandos unicast
MESH_LINK_TX_QUEUE_SIZE | 16 | 32 | fan-out de broadcast × 5 enlaces
MESH_ACK_TIMEOUT_TICKS | 700 ms | 2000 ms | RTT real de 8 saltos
Cadência MESH_Maintenance | 1000 ms | 250 ms | piso da latência por salto
Custo em RAM
+2 459 B
bss de 87,2 KB para 89,7 KB. Total estático de 90,4 KB em 128 KB.
REPAIR_REQUEST
Deixou de ser inundação global (TTL 2). Perder um nó de nível 1 deixa ~21 nós órfãos, e 21 inundações simultâneas seriam ~6 000 pacotes no pior momento possível.
Não alterado: a fila de eventos do app segue em 64. APP_Msg_T ocupa 260 B, então ela já consome 16,6 KB dos 40 KB de heap do FreeRTOS — aumentá-la deixaria pouco para as alocações de evento do stack BLE. O gatilho real de estouro não é o volume de anúncios, é LED_Dimmer_Identify(), que bloqueia a task do app por 3 s.